| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.183-00-57.05 (вариант 1) |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением | Типовой проект |
| 2010 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| Фасад 4-1 | Фасад А-Г |
| План на отм. 0.000 | Разрез 1-1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Трехкомнатная | 1 | 38,58 | 79,50 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением | Б.183-00-57.05 (вариант 1) | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 (C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа. Степень огнестойкости – VIII по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от водо-нагревателя на газовом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая местная. Отопление – от теплогенератора воздушного на газовом топливе. | Вентиляция – естественная механическая. Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от сети газопровода низкого давления. Связь и сигнализация – радиофикация (приемник УКВ), телефикация, пожарная сигнализация. |
| оснащение здания |
| Теплогенератор воздушный на газовом топливе, водонагреватель на газовом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванная, унитаз. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С16/20. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние – из силикатного кирпича. Перегородки – из газосиликатных блоков, из силикатного кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 5. Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041-1.2000, вып.3. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |
| ОТДЕЛКА |
| НАРУЖНАЯ – цементно-известковая поризованная штукатурка стен с покраской фасадной акриловой краской. ВНУТРЕННЯЯ – улучшенная штукатурка, клеевая, известковая и водоэмульсионная покраска. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением | Б.183-00-57.05 (вариант 1) | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица ( 1 м2 общей площади квартир жилого дома | 79,50 | − |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 111,80 | − |
|  | общая квартир | 79,50 | – |
|  | летних помещений | 12,42 | − |
| Строительный объем жилого здания, м2 | 336,39 | 4,23 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая | – | – |
|  | в том числе | строительно-монтажных работ | – | – |
|  |  | оборудования | – | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 19,10 | 240,3 |
|  | приведенный к М400 | 18,98 | 238,7 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 1,09 | 13,7 |
|  | приведенная к классу S240 | 1,20 | 15,1 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 44,58 | 0,56 |
|  | в том числе сборный | 10,64 | 0,14 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 15,65 | 0,20 |
| Кирпич, тыс. шт. | 4,53 |  |
| Газосиликатные блоки, м3 | 57,47 |  |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 0,51 | – |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | – | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут | 0,51 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 15,80 | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 6,39 | 0,08 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 5,0 | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч | 2,4 | – |
| Расход газа расчетный, нм3/ч | 3,5 | – |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением | Б.183-00-57.05 (вариант 1) | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Сметная стоимость определена в ценах 2006 г. Общая стоимости усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома – по объектной смете. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительное решение |
| Альбом 2 | Отопление и вентиляция, водопровод и канализация, газоснабжение, электротехническая часть, слаботочные устройства, автоматизация |
| Альбом 3 | Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений, эксплутационная безопасность |
| Альбом 4 | Сметная документация |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, ( 325 форматок. |
| АВТОР | ГУКДПИП «Институт «Могилевсельстройпроект», ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилев. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 23 апреля 2010 г. № 119. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2015 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220023, г. Минск. |
|  | Регистрационный номер 46 |